Данный документ принят в качестве Стандарта организации ООО «Основа» на проведение свайных работ способом статического вдавливания с применением установки СВУ-В-6. Настоящий Стандарт является внутренним документом ООО «Основа». Требования настоящего Стандарта обязательны для применения во всех подразделениях ООО «Основа».

Стандарт составлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.4-2004. «Стандартизация в Российской федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

СОДЕРЖАНИЕ  Введение………………………………………………………………………………………..........

1. Общие положения………………………………………………………………………………….

2. Область применения сваевдавливающих технологий ……………………………………….

# 3. Определение несущей способности и необходимой длины погружения свай статическим вдавливанием…………………………………………………………………………………..……...

# 4. Обеспечение требуемой несущей способности и уточнение необходимой длины свай……

# 5. Определение частного значения предельного сопротивления свай, погруженных способом статического вдавливания……………………………………………………………….

# 6. Производство свайных работ способом статического вдавливания, применяемых при устройстве фундаментов………………….………………………………………………………….

7. Техника безопасности …………………………………………………………………………….

Список литературы …………………………………………………………………………….....

ВВЕДЕНИЕ

В связи с увеличением строительства зданий в условиях плотной городской застройки, вблизи от учреждений с повышенными требованиями к уровню шума  объем применения вдавливаемых свай и шпунта заметно возрастает.

За последние годы существенно обогатился опыт решения сложных задач фундаментостроения с помощью вдавливаемых элементов. Разработаны новые технологические схемы устройства свай, создано новое отечественное оборудование, позволившее кардинально изменить ряд технологических операций и на этой базе резко повысить производительность труда и несущую способность свай.

Существует несколько типов сваевдавливающих установок, самоходных и переставных, циклических и непрерывного действия, гидравлических и полиспастных, гравитационных и анкерующихся. Каждому типу установок свойственны определенные преимущества и недостатки, своя область применения.

В настоящем Стандарте рассматривается вдавливаемые конструкции и технология их погружения сваевдавливающей установкой СВУ-В-6, разработанной в лаб.38 НИИОСП им. Н.М.Герсеванова (гл. конструктор, к.т.н. О.В. Литвин, инж. Я.О. Литвин). Указанные установки выпускаются на заводах ООО «Тайзер» (Саратов) ООО «Калининградфундаментстрой».     Вдавливание свай является настолько специфичным процессом, что естественно порождает целый ряд технологических операций, как правило, не свойственных традиционному ударному или вибрационному погружению.

Процесс вдавливания свай значительно более щадящий, чем любой из динамических процессов погружения, таких как забивка или вибропогружение. Напряжения в стволе сваи при вдавливании в грунт незначительно превышают их величину в эксплуатационный период. Это позволяет выполнять оптимальное проектирование сваи из условия прочности ствола.

При вдавливании свай исключается эффект появления растягивающих напряжений в стволе, столь свойственный процессу забивки. Это позволяет применять упрощенные конструкции свай, а также стыковых соединений отдельных секций составных свай.

Новые конструкции свай и шпунта без поперечного армирования, изготавливаемые по безопалубочной технологии на длинных стендах, позволили резко повысить экономичность и качество железобетонных конструкций и производительность труда на заводах стройиндустрии.

Вдавливание свай с поверхности земли до отрывки котлована позволяет при необходимости резко сократить срок вскрытия котлована. Это бывает необходимо для снижения объемов водопонижения, защиты грунтов основания от промораживания и др.

Погружение голов свай вдавливанием ниже поверхности грунта позволяет, в ряде случаев, упростить и удешевить конструкцию ограждения котлована за счет включения свай и шпунтового ограждения в совместную работу.

Все указанное настоятельно требовало разработки нормативного документа, включающего указания по проектированию и производству работ.

- Общие положения

  - Настоящий Стандарт распространяется на работы по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай на свайном поле, на расчет и проектирование геотехнических конструкций (фундаментов, экранов, разделительных стен, ограждений котлованов) из вдавливаемых элементов, полевые испытания.

Стандарт разработан на основе СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты», СП 50-102/2003 «Проектировании и устройство свайных фундаментов», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», а также ТР 132-03 «Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий».

Проектирование объектов с применением вдавливаемых конструкций должны выполнять специализированные проектные организации, имеющие свидетельство СРО о допуске к работам по проектированию фундаментов и шпунта и имеющие опыт устройства подобных фундаментов.

Выполнение работ по устройству вдавливаемых конструкций организациями, не имеющими специального допуска к этому виду работ, запрещается.

  - Геотехнические элементы (сваи, шпунт, геотехнические экраны и элементы ограждения котлованов), погружаемые сваевдавливающей установкой СВУ-В-6 подразделяются на следующие виды:

- по технологии погружения: вертикальные и наклонные; погружаемые в целиковый массив, в лидерные скважины, в скважины, заполненные твердеющим (цементным или грунтоцементным) раствором;

- по конструкции: цельные и составные;

- по материалу: бетонные, железобетонные, полимербетонные, стальные, деревянные и комбинированные;

- по месту изготовления: заводского изготовления и устраиваемые на месте;

- по форме: призматические, цилиндрические, булавовидные, пирамидальные, конические и биконические;

- по форме поперечного сечения: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные, тавровые и двутавровые, сплошные и с внутренней полостью; гладкие и с рифленной боковой поверхностью;

- по форме концов: тупые и заостренные;

- по способу армирования: с предварительно напряженной и ненапрягаемой арматурой, с поперечным армированием и без него, с фибровой арматурой.

1.3. Вдавливаемые сваи подразделяются на сваи-стойки и висячие сваи, в зависимости от свойств грунтов, залегающих под нижними концами свай.

К сваям-стойкам относятся сваи, которые передают нагрузку от сооружения своими нижними концами, заглубленными в скальные, полускальные и крупнообломочные грунты не менее чем на 0,4 м, а также в плотные пески и глины твердой консистенции – на 1,0 м.

Висячие сваи устраиваются в сжимаемых грунтах и передают нагрузку на грунт боковой поверхностью и торцами.

1.4. Целесообразность применения вдавливаемых свай должна определяться конкретными условиями строительной площадки и особенностью объекта на основе результатов технико-экономического сравнения возможных вариантов проектных решений.

1.5. В рабочих чертежах фундаментов из вдавливаемых свай должны быть указаны вид, количество и параметры свай (сечение и длина, серия, ТУ или ГОСТ), расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, а также параметры несущей способности (прочность ствола и предельное сопротивление грунтового основания) одиночной сваи.

Предельное сопротивление продольной или поперечной нагрузкам принимается в проектах по расчету с соответствующим коэффициентом надежности и может уточняться путем статических или динамических испытаний свай в грунте до начала или в процессе строительства.

При необходимости, проектная организация должна откорректировать проект свайных фундаментов по результатам испытаний, не задерживая выполнения строительных работ.

1.6. В проектах вдавливаемых свай при реконструкции или строительстве рядом с существующими зданиями и сооружениями  в составе работ по мониторингу должно быть предусмотрено проведение натурных измерений деформаций оснований и фундаментов по специальным маркам и реперам. Эти измерения должны выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение таких работ.

Программа и результаты наблюдений, проводившихся в период строительства, должны включаться в состав исполнительной документации, передаваемой заказчику после завершения работ.

1.7. Перед началом работ по реконструкции здания и при новом строительстве рядом с существующими объектами, необходимо выполнить освидетельствование последних. В акте комиссии следует отразить состояние здания и других указанных объектов, целесообразность проведения усилительных работ и возможность нахождения в усиляемом здании людей в период проведения работ.

1.8. Основным технологическим механизмом для реализации сваевдавливающего процесса в рамках настоящего Стандарта рассматривается установка СВУ-В-6.

- Область применения сваевдавливающих технологий

2.1. Погружение вдавливанием следует применять в следующих случаях:

- строительство в стесненных условиях сложившейся городской застройки;

- в непосредственной близости от зданий и сооружений, а также внутри них;

- решение сложных задач при реконструкции зданий и отдельных фундаментов;

- возведение фундаментов вблизи объектов с повышенными требованиями к уровню шума;

2.2. Сваевдавливающая установка СВУ-В-6 предназначена для погружения свай и шпунта вдавливающими нагрузками вблизи существующих зданий и сооружений, в оползневых зонах, вблизи театров, больниц, учебных заведений и других учреждений с повышенными требованиями к уровню шума. Условия эксплуатации сваевдавливающего оборудования – в районах с умеренным климатом.

2.3. Усиление оснований существующих зданий и сооружений производится обычно в следующих случаях:

- при недопустимых по величине или неравномерных осадках сооружения или его части.;

- при увеличении эксплуатационных нагрузок (замена оборудования более тяжелым, увеличение этажности зданий, расширение проезжей части мостов, эстакад и др.).

2.4. Строительство новых объектов рядом или внутри существующих объектов вызывает необходимость в щадящем режиме производства работ  для предотвращения их деформаций. Применение вдавливаемых свай в этих случаях позволяет предотвратить  плывунные утечки грунта, вибрации, удары и шумы при производстве работ. Кроме того, использование вдавливаемых свай позволяет исключить или минимизировать влияние рядом сооружаемых объектов на существующие.

# 3. Определение несущей способности и

# необходимой длины погружения свай статическим вдавливанием

3.1. Несущая способность и необходимая длина погружения свай статическим вдавливанием устанавливаются проектной организацией на основании материалов инженерно-геологических изысканий в зависимости от конструктивных особенностей фундамента и действующих на него вертикальных, горизонтальных и моментальных нагрузок, увязанных с допустимыми величинами деформации здания. При этом учитываются результаты зондирования грунта и испытания пробных свай, если они выполнялись, опыт возведения построенных вблизи зданий, а также условия, способные повлиять на несущую способность свай и величину их осадки под нагрузкой (наличие слоя слабого грунта, подсыпка территории, рытье грунта вблизи свай и т.д.).

3.2. Напряжение в материале свай от действующих на них вертикальных, горизонтальных нагрузок и изгибающих моментов с учетом допустимого отклонения свай от проектного положения не должны превышать величин, нормируемых СНиП 2.03.01-84 .

3.3. Длина свай должна быть назначена с учетом грунтовых условий и глубины залегания кровли несущего слоя. При опирании нижних концов свай на карбонные глины, известняки и гравийно-галечниковые отложения необходимой мощности с песчаным заполнением несущую способность свай следует определять как для свай-стоек в соответствии со СНиП 2.03.03-85.

3.4. Не допускается оставлять нижние концы свай в торфах и заторфованных грунтах, сапропелях, сапропелитах, илах, илистых суглинках, текучих суглинках, озерно-болотных отложениях и плывунах.

3.5. При определении несущей способности вдавливаемых свай (СНиП 2.03.03-85) следует учитывать увеличение сопротивления грунта при уплотнении его в результате тиксотропного упрочнения и консолидации.

3.6. Статические испытания пробных свай производятся в соответствии с ВСН 32-95 «Указания по устройству свайных фундаментов для домов повышенной этажности».

3.7. Необходимость проведения статических испытаний одиночных свай, погруженных способом статического вдавливания, определяется проектной организацией с учетом результатов инженерно-геологических изысканий.

Испытания свай статическими осевыми вдавливающими нагрузками производятся:

а) в случаях сложных грунтовых условий, когда сваи погружаются в слабые грунты, представленные торфами, заторфованными грунтами, сапропелями и сапропелитами, текучими суглинками, насыпями и другими сильносжимаемыми грунтами;

б) на объектах с предполагаемым количеством свай более 2000 шт.;

в) для высотных зданий с большими нагрузками на фундамент;

г) в тех случаях, когда расчетная нагрузка на сваю должна быть высокой;

д) контрольные статические испытания рабочих свай фундамента производятся, если нет уверенности в том, что их несущая способность соответствует требованиям проекта. Сваи, назначенные для статического испытания, при неблагоприятных грунтовых условиях следует располагать в пределах контура здания на наиболее нагруженных участках.

3.8. При испытании статической вдавливающей нагрузкой должно быть испытано до 1 % от общего количества свай на данном объекте, но не менее 2 шт.

3.9. Статическое вдавливание и испытания пробных свай выполняются по заданиям проектных организаций специализированными организациями.

3.10. Техническая документация на погружение пробных свай с указанием их типов, длины и несущей способности, разработанная проектной организацией, передается в 2-х экземплярах специализированной организации, выполняющей пробные испытания свай. Указанная документация должна содержать:

а) план здания с указанием и привязкой на нем местоположения геологических скважин (шурфов), точек статического зондирования грунта, пробных свай, подлежащих погружению и испытанию, подземных коммуникаций (газопровод, канализация, водосток, теплосеть, водопровод, кабели и др.), существующих строений и т.д.;

б) техническое задание на испытание пробных свай в грунте, а также техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка строительства.

3.11. Места расположения пробных свай, испытываемых статической нагрузкой на строительной площадке, и длина их должны назначаться с таким расчетом, чтобы получить необходимые данные для назначения расчетной нагрузки на сваи и определения необходимой глубины их погружения на всех характерных участках проектируемого свайного поля.

3.12. При рядовом расположении свай, погруженных способом статического вдавливания, расстояние между пробными сваями рекомендуется принимать не более 30 м.

При кустовом (или многорядном) расположении свай расстояние между ними в кусте, их длину и несущую способность (особенно при песчаных грунтах) рекомендуется определять с учетом результатов пробного погружения фрагментов из нескольких свай в характерных местах строительной площадки с испытанием отдельных свай статической нагрузкой.

В тех случаях, когда уплотнение грунта препятствует погружению части свай на заданную глубину, расстояние между вдавливаемыми сваями в проекте следует по возможности увеличить, сократив число свай в кусте за счет увеличения нагрузки на каждую сваю.

Если в кусте нельзя уменьшить число свай принятого сечения, погруженных статическим вдавливанием, следует рассмотреть вопрос о применении в фундаменте свай другого сечения.

3.13. В качестве пробных свай могут применяться обычные железобетонные сваи, погружаемые на свайном поле.

3.14. Испытания пробных свай, погруженных статическим вдавливанием, производятся в соответствии с техническим заданием специализированной организацией под наблюдением представителя проектной организации.

Несущая способность пробных свай, погруженных статическим вдавливанием, определяется в соответствии со СНиП 2.03.03-85 «Свайные фундаменты», ГОСТ 5686-94 «Грунты. Методы полевых испытаний сваями».

Результаты испытания пробных свай, погруженных статическим вдавливанием, специализированная организация передает проектной организации, которая принимает окончательное решение о конструкции фундамента, расчетной нагрузке на сваи и необходимой глубине погружения их в грунт.

# 4.Обеспечение требуемой несущей способности

# и уточнение необходимой длины свай

4.1. При производстве свайных работ специализированная организация производит погружение каждой сваи способом статического вдавливания до сопротивления, обеспечивающего указанную в проекте несущую способность сваи, которая определяется в соответствии со СНиП 2.03.03-85 «Свайные фундаменты».

4.2. Глубину погружения свай статическим вдавливанием следует уточнять по согласованию с проектной организацией. Для этого рекомендуется до массового завоза свай на строительную площадку первые рабочие сваи погружать в отдельных точках свайного поля с таким расчетом, чтобы охватить по возможности все его характерные участки.

Необходимость такой проверки, а также количество и места погружения этих свай устанавливаются проектной организацией.

Указанные сваи следует располагать так (например, по периметру свайного поля), чтобы после погружения в грунт они не мешали передвижению сваевдавливающей установки.

4.3. Перед массовым погружением рабочие сваи в отдельных точках свайного поля погружаются сваевдавливающей установкой, предназначенной для производства свайных работ, или специальной установкой на неподвижной платформе, способной выполнить эту работу до окончания перебазирования и монтажа основного сваевдавливающего агрегата.

4.4. Статическое испытание свай, погруженных вдавливанием, указанных в п. 3.3 настоящего Стандарта, производится сразу же после их погружения, затем часть свай испытывается повторно после отдыха в грунте не менее 3 суток.

Если после отдыха в течение 3 суток несущая способность каждой испытанной сваи, определенная в соответствии со СНиП 2.03.03-85, равна или больше несущей способности, заданной проектом, и частное значение предельного сопротивления сваи Fu, определенное в соответствии с разделом 4 настоящего Стандарта, за время отдыха не уменьшилось, то результаты испытания считаются положительными. Погружение рабочих свай уточненной длины способом статического вдавливания продолжается.

Если на однотипном участке свайного поля несущая способность одной или нескольких испытанных свай оказалась меньше заданной проектом и частное значение предельного сопротивления сваи Fu за время отдыха не увеличилось, то результат испытания считается отрицательным. На данном участке по согласованию с проектной организацией необходимо погрузить сваи на большую глубину и повторить испытания. Если сопротивление сваи за время отдыха увеличилось, то сваи следует испытать после более длительного «отдыха», когда несущая способность их будет не ниже проектной.

4.5. Во всех случаях несоответствия между проектной и фактически необходимой длиной сваи решение об окончательной глубине погружения свай, о внесении дополнительных изменений в проект свайного фундамента принимается проектной организацией.

4.6. При испытании пробных свай статической нагрузкой с вычислением их несущей способности (СНиП 2.03.03-85), учитывающей полную стабилизацию осадки сваи, величина осадки не должна превышать 0,1 мм за последний час наблюдений. В случае превышения указанных величин деформаций свай при испытании необходимо изменить ее длину или поперечное сечение.

# 5. Определение частного значения предельного сопротивления свай,

# погруженных способом статического вдавливания.

5.1. Сопротивление свай, погруженных статическим вдавливанием, Fu определяется испытаниями статической нагрузки свай в натуральную величину и реальных грунтовых условиях.

Сваи, испытываемые статической нагрузкой, не должны иметь повреждений, которые могут повлиять на результаты испытаний; отклонение от вертикали допускается на величину не более 1 см на 1 м длины сваи.

При испытании следует обеспечить соосность мачты и сваи, чтобы их соприкосновение было по центральной оси. В наголовнике сваи, погружаемой вдавливанием, должна быть упругая прокладка толщиной 50 - 60 мм.

# Производство свайных работ способом статического вдавливания,

# применяемых при устройстве фундаментов.

6.1. Производство свайных работ при устройстве фундаментов жилых домов и общественных зданий разрешается после корректировки проекта фундамента на основании результатов пробного погружения и испытания свай.

6.2. Производитель работ должен иметь проект производства работ по устройству свайного фундамента, содержащий график их производства; ведомость необходимого оборудования, схему раскладки свай и движения сваевдавливающей установки; технологическую карту на устройство ростверка.

До начала свайных работ следует произвести инструментальную разбивку осей здания, свайных рядов и надежно закрепить их стальными штырями диаметром 6 - 8 мм и длиной 200 - 250 мм. Вне пределов возможных осадок грунта установить временные реперы, привязанные к постоянному реперу.

При необходимости следует заготовить специальные деревянные щиты или железобетонные плиты для укладки их под гусеницы сваевдавливающей установки в случаях просадок и перекосов ее на слабом грунте.

6.3. Погружение свай рекомендуется производить с применением самоходных сваевдавливающих установок с опорной плитой СВУ-В-6, с канатно-блочными системами, оснащенные вдавливающим полиспастом. В состав установки, кроме перечисленных агрегатов, входит базовая машина, копровая стрела, погружатель свай.

6.4. В зоне работ сваевдавливающей установки должно быть необходимое количество свай, уложенных в местах, предусмотренных проектом производства работ. При этом должна быть обеспечена возможность подъема и установки свай на место погружения без перетаскивания их волоком и без дополнительного перемещения сваевдавливающей установки.

6.5. До погружения каждая свая должна быть размечена несмываемой краской на 1 м от острия к голове. Для последующего контроля длины каждой сваи глубина ее погружения в грунт и абсолютная отметка поверхности грунта у сваи должны быть занесены в журнал погружения свай.

6.6. Для свай квадратного сечения следует применять круглые в плане или поворотные стальные наголовники, позволяющие повернуть вокруг вертикальной оси установленную для погружения сваю так, чтобы положение граней соответствовало проектному. Поворот сваи производится специальным ключом. В наголовнике сваевдавливающей установки должна быть прокладка из досок толщиной не менее 50 мм или из других материалов, предохраняющих голову сваи от местного смятия.

6.7. При транспортировании, подъеме и установке свай на место погружения следует предохранять их от ударов и изгиба.

6.8. После установки сваи на точку погружения недопустимо отклонение острия сваи от проектного положения на величину более 1 см.

6.9. Перед началом погружения копровая стрела и свая должны быть приведены в вертикальное положение с соблюдением их соосности.

6.10. В начале погружения сваи отклонения ее от вертикали следует своевременно выправлять соответствующими перемещениями копровой стрелы сваевдавливающей установки, не допуская при этом повреждения сваи.

6.11. При производстве свайных работ ведется журнал погружения каждой сваи с последующим составлением сводной ведомости.

6.12. Отклонения в плане от проектного положения погруженных свай статическим вдавливанием квадратного сечения, или круглых диаметром до 0,3 м не должны превышать.

- при однорядном расположении:

поперек оси свайного ряда                   - 0,2D

вдоль оси свайного ряда                        - 0,3D

- для кустов и лент при расположении свай в 2 и 3 ряда:

для крайних свай поперек оси

свайного ряда                                         - 0,2D

для остальных свай                                - 0,3D

- при сплошном свайном поле:

для крайних свай                                    - 0,2D

для средних свай                                    - 0,4D

- для одиночных свай                             - 5 см

При отклонении свай от проектного положения расстояние в свету от сваи до края ростверка должно быть не менее 5 см.

Примечания:

1. Д - размер стороны поперечного сечения сваи.

2. Число свай, имеющих максимально допустимые отклонения от проектного положения, при ленточном расположении не должно превышать 25 % общего числа свай.

Отклонение оси сваи от вертикали не должно превышать 1 см на 1 м длины.

Категорически запрещается исправление положения сваи после погружения путем горизонтального смещения сваи в грунте каким-либо усилием (копровой стрелой, тросом и т.д.), могущее вызвать излом.

6.13. Если погруженная свая отклонилась от проектного положения и не может быть использована как полноценная, взамен ее должна быть забита дублирующая свая до перехода сваевдавливающей установки на другой ряд. Для этого необходимо проверять правильность положения свай сразу же после погружения каждого ряда.

6.14. В целях контроля за несущей способностью свай погружение каждой рабочей сваи должно производиться статическими испытаниями, в соответствии с требованиями проекта, СНиП 2.03.03-85 и ГОСТ 5686-94.

Вопрос об использовании или замене при усилении сваи, погруженной с недопустимым отклонением, поврежденной или не имеющей требуемой несущей способности, должен решаться проектной организацией.

6.15. Для контроля достижения сваями несущего слоя грунта при цельных сваях с повышенными расчетными нагрузками 700 - 900 кН и более, а при необходимости и в других случаях должна быть проверена фактическая глубина погружения в грунт свай. Проверка может быть выполнена импульсным методом, основанным на измерении времени прохождения прямого и отраженного электрического импульса по арматуре сваи. В качестве измерительного прибора используется индикатор кабельных неоднородностей марки Р-5-12, фиксирующий время поступления электрического импульса, отраженного от нижнего конца арматуры сваи.

6.16. Срубка голов свай погруженных до проектных отметок не требуется. Представитель авторского надзора оформляет соответствующим актом свайное поле для приемки под устройство ростверка.

6.17. Для приемки свайного поля строительная организация представляет следующие документы:

- исполнительный план расположения свай с указанием отклонений их от проектного положения и дополнительно погруженных (дублирующих) свай;

- сводную ведомость погруженных свай;

- акты приемки геодезической разбивки свайного поля;

- результаты испытаний свай.

6.18. В зимнее время устраиваются лидирующие отверстия для свай в мерзлом слое грунта с применением лидирующих желонок или с использованием ямобуров, тенов и других устройств в зависимости от условий производства работ.

6.19. Монтаж и демонтаж сваевдавливающих установок на базе экскаваторов, ремонт и обслуживание навесного сваевдавливающего оборудования с опорной плитой (копровые стрелы, мачты, наголовники) и оборудования для статического испытания свай выполняются специализированными организациями.

Ремонт и обслуживание базовых машин сваевдавливающих установок, перебазировка сваевдавливающих агрегатов, а также других машин и механизмов, используемых при устройстве свайных фундаментов, производятся организациями, на балансе которых они находятся.

Сваевдавливающие установки вводятся в эксплуатацию после их приемки комиссией по акту. Комиссия назначается приказом по строительной организации.

В состав комиссии по приемке установок в эксплуатацию входят: производитель работ; главный механик; машинист сваевдавливающей установки (его помощник); лицо, ответственное за техническое состояние базовой машины (крана, экскаватора, трактора); машинист установки (базовой машины).

Акт приемки сваевдавливающей установки составляется в трех экземплярах: первый хранится на месте работ установки у производителя работ; второй - у главного механика и третий - в управлении механизации-владельца сваевдавливающей установки или базовой машины (крана, экскаватора, трактора).

- Техника безопасности.

7.1. При производстве работ по устройству свайных фундаментов зданий надлежит соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» и др. нормативными документами.

7.2. Приступать к производству свайных работ, монтировать сваевдавливающую установку, завозить на площадку и складировать сваи и выполнять другие сопутствующие работы разрешается при наличии приказа ООО «Основа», о начале производства свайных работ на объекте и поименном закреплении исполнителей этих работ, а также при наличии проекта производства работ, двухстороннего акта о готовности к производству строительной площадки и ордера на производство работ.

7.3. До начала строительных работ на объекте инженерно-технический персонал, бригадиры и звеньевые должны подробно ознакомиться со спецификой строительных конструкций и методами производства работ по рабочим чертежам и проектам производства работ.

Рабочие должны быть проинструктированы и обучены безопасным приемам по всем видам выполняемых ими работ.

7.4. Машинисты экскаваторов, кранов и сваевдавливающих установок, копровщики, стропальщики, такелажники, сигнальщики и сварщики должны быть обучены по специальным программам и иметь удостоверение о сдаче экзаменов по технике безопасности.

7.5. К работам, связанным с погружением свай способом статического вдавливания, допускаются рабочие-мужчины не моложе 18 лет, прошедшие обязательное медицинское освидетельствование, обученные по профессии машиниста крана, копровщика и стропльщика  с правом работы на высоте, прошедшие курсы по технике безопасности работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и имеющие соответствующие удостоверения.

7.6. Экскаваторы, краны и другие механизмы перед эксплуатацией должны быть освидетельствованы и в необходимых случаях испытаны в соответствии с существующими правилами.

7.7. Работа сваевдавливающей установки без оформления акта о вводе ее в эксплуатацию запрещается.

7.8. Перед началом работ и периодически во время работ все такелажные, монтажные приспособления и инвентарь (стропы, траверсы, подкосы, струбцины и др.) должны подвергаться освидетельствованию и осмотру. Применять, подбирать и выбрасывать грузозахватные приспособления, стальные канаты, стропы, чалки в соответствии с действующими «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора РФ.

7.9. Производство каких-либо работ, не имеющих непосредственного отношения к выполняемому технологическому процессу, в опасной зоне запрещается (например, в опасной зоне запрещается осуществлять раскладку свай, а также монтаж оголовков на сваи и др.).

Опасной зоной при производстве свайных работ считается зона вблизи размещения сваевдавливающей установки с границей, проходящей по окружности, центром которой является место погружения очередной сваи. Радиус окружности равен полной длине копровой стрелы (мачты) плюс 5 м, с включением линейной зоны шириной 10 м, расположенной вдоль оси троса для подтягивания свай от места стоянки копра к месту раскладки свай.

Площадки, где производится складирование, перемещение и раскладка свай (перед подтягиванием их к копру), также относятся к опасным зонам.

Все опасные зоны на площадке должны быть обозначены хорошо видимыми предупредительными знаками и надписями.

7.10. Запрещается располагать сваевдавливающую установку на расстоянии меньше 50 м от места производства работ по выемке котлованов или траншей, а также от мест рыхления грунта (в том числе мерзлого).

7.11. Запрещается установка и работа сваевдавливающих установок и кранов на свеженасыпанном грунте, а также на площадках с уклоном, большим указанного в паспорте, в инструкции по эксплуатации машины или в проекте производства работ.

7.12. В пределах призмы обрушения котлованов, траншей и прочих выемок запрещается располагать и устанавливать машины, краны, сваевдавливающие агрегаты, оборудование, а также складировать сваи, панели, строительные детали и машины.

7.13. Монтаж и демонтаж сваевдавливающей установки производятся по имеющейся в паспорте схеме или по проекту производству работ под непосредственным руководством механика и мастера.

7.14. Для выхода из котлованов и траншей по откосам должны быть сделаны стремянки или трапы с боковыми ограждениями. В зимнее время их надлежит очищать от снега и наледи и посыпать песком.

7.15. Порядок транспортирования свай, места их разгрузки, складирования и раскладки, а также использование грузозахватных приспособлений определяются проектом производства работ (ППР).

7.16. Грузоподъемный кран, выполняющий разгрузку и перемещение сваи, обслуживается такелажниками в количестве, предусмотренном правилами Госгортехнадзора: один из такелажников назначается старшим.

7.17. При транспортировании и хранении в штабелях свай должны быть приняты меры по предотвращению их обрушения (расклинка, стяжка и т.п.).

7.18. Высота штабеля свай квадратного и прямоугольного поперечного и круглого сечения с подкладками и прокладками не должна превышать 1,5 м. При транспортировании количество рядов свай по высоте не должно быть более трех.

7.19. Подъем свай при погрузке, разгрузке, укладке в штабель и раскладке их в котловане при длине свай до 12 м производится двухветвевым стропом и траверсами при длине свай более 12 м.

Угол, образованный двумя ветвями стропа, не должен превышать 90°. Направлять сваи во время подъема, укладки их в штабель или раскладки разрешается только с помощью оттяжек, не касаясь руками сваи.

7.20. Работы по погружению рабочих свай должны производиться в соответствии с проектом производства работ.

7.21. Запрещается вести погружение свай в охранной зоне воздушных линий электропередачи, без согласования с организацией, эксплуатирующей линии.

7.22. Погружение свай вдавливанием вблизи подземных коммуникаций, а также вблизи проложенных электрокабелей и в охранной зоне воздушных линий электропередачи производится при наличии наряда-допуска, подписанного главным инженером строительной организации и в присутствии представителя эксплуатирующей организации. При этом допуск бригады к выполнению работ разрешается только после ознакомления (под расписку) всех ее членов с проектом производства работ и рабочим проектом данного объекта и после инструктажа на рабочем месте с выдачей наряда на особо опасные работы.

7.23. Запрещается оставлять сваю в сваевдавливающей установке, в подвешенном состоянии.

7.24. Наголовник и молот (или молот, оснащенный наголовником) опускаются на сваю после установки ее на точку погружения и разворота граней специальным ключом по заданным осям.

7.25. При перемещении копра по строительной площадке молот должен находиться в нижнем положении. Перемещение копра с подвешенной сваей запрещается.

7.26. Нахождение людей непосредственно под подвешенной сваей запрещается.

7.27. Перед пуском погружателя сваи в работу бригадир (звеньевой) обязан предупредить об этом всех, находящихся у сваевдавливающего агрегата, и лично убедиться, что люди находятся на своих рабочих местах. Допуск к рабочим местам посторонних лиц запрещается.

7.28. При погружении железобетонных свай в грунт для предохранения свай от повреждения следует применять специальные наголовники с деревянными вкладышами.

7.29. В целях избежания излишнего подъема погружателя в процессе погружения свай следует устанавливать ограничители механизма подъема погружателя свай.

7.30. Ремонтировать или смазывать сваевдавливающие установки во время их работы запрещается.

7.31. Запрещается оставлять на сваевдавливающей установке и других механизмах агрегата после их ремонта какие-либо предметы или инструменты.

7.32. Выдергивание или извлечение поврежденных или отклонившихся от проектных положений свай сваевдавливающими установками запрещается. Отверстия, оставшиеся в грунте после извлечения пробных свай, должны быть засыпаны и ограждены.

7.33. Устройство лидирующих скважин должно выполняться в строгом соответствии с рекомендациями проектной организации. При извлечении из грунта лидирующих устройств копровая стрела сваевдавливающего агрегата должна опираться на грунт.

7.34. При работе сваевдавливающих установок на слабых или водонасыщенных грунтах в условиях засасывания грунтом ходовых устройств или перемещений должны быть разработаны проекты, предусматривающие использование специальных заготовленных щитов, дорожных плит и других материалов.

7.35. В зимних условиях должны быть приняты меры против вмерзания ходовой части сваевдавливающей установки в грунт и по обеспечению нормальной работы и механизмов агрегата.

7.36. Погружение наклонных свай может осуществляться только установками, оснащенными специальными механизмами для наклона копровой стрелы.

7.37. В процессе погружения свай статическим вдавливанием при величине погружения менее 0,1 см следует прекратить работу, так как такой режим работы сваевдавливающего оборудования выведет его из строя.

7.38. При эксплуатации сваевдавливающих самоходных установок запрещается:

а) работать на неисправной установке;

б) погружать поврежденные сваи;

в) перемещать установку с поднятой копровой мачтой при уклонах местности более 3 %;

г) использовать сваевдавливающую установку для погрузочно-разгрузочных работ;

д) оставлять в поднятом положении мачту;

е) оставлять на грузовом кране груз в подвешенном состоянии;

ж) смазывать механизмы и узлы агрегата во время работы;

з) подходить к погружаемой или испытываемой свае во время работы сваевдавливающей установки;

и) производить подъем, установку и погружение свай сваевдавливающей установкой на базе экскаватора с опиранием ее на аутригеры. Находиться вблизи захватного устройства установки во время его подъема и опускания при извлечении инвентарных свай.

ЛИТЕРАТУРА.

1. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.

2. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

3. СП 50-102-2003. Проектирование и устройство свайных фундаментов.

4. Пособие по производству работ при устройстве оснований и фундаментов (к СНиП 3.02.01-83) НИИОСП, М.,1986.

5. ГОСТ 5686-94. Грунты. Методы полевых испытаний грунтов сваями.

6.СНиП III-4-80*.  Техника безопасности в строительстве.

7. Рекомендации по обследованию и мониторингу технического состояния эксплуатируемых зданий, расположенных вблизи нового строительства или реконструкции.  М., Москомархитектура, 1998.

8. МГСН 2.07-97. «Основания, фундаменты и подземные сооружения», Москомархитектура, 1998.

9. РТМ 36.44.12.2-90. Проектирование и устройство фундаментов из свай, погружаемых способом вдавливания. ВНИИГС. Л., 1990.

10. Рекомендации по проектированию и устройству фундаментов из забивных наклонных свай. НИИПРОМСТРОЙ. Уфа. 1981.

11. ТР 132-03 «Технические рекомендации по устройству фундаментов способом статического вдавливания свай для жилых и общественных зданий». Москва. 2003.

12. ТОИ Р-66-35-95. Типовая инструкция по охране труда для машинистов машин для забивки и погружения свай.

13. Альбом типовых деталей ИЖ-38-05 "Сваи железобетонные предварительно напряженные, без поперечного армирования, стендового безопалубочного формования", НИИОСП им.Герсеванова Н.М., Москва 2008.

14.Улицкий В.М., Шашкин А.Г. Геотехническое сопровождение реконструкции городов. Изд. АСВ, М., 1999.

15.Вознесенский Е.А. Динамическая неустойчивость грунтов. Эдиториал УРСС, М., 1999.

16. Патент РФ №2130994. Установка для погружения свай и шпунта. М. 1999.

17. Патент РФ №2158804 Установка для погружения свай и шпунта. М. 2000.